ПАМЯТКА

жильцам о правилах пожарной безопасности

1.Территория, прилегающая к жилым домам и подсобным строениям, должна постоянно содержаться в чистоте и порядке. Отходы и сгораемый мусор должны вовремя вывозиться со двора.

2.Разводить костры для сжигания мусора разрешается только в безветренную погоду на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. Сжигание отходов и мусора должно проводиться под контролем. После окончания  работ костер должен быть залит водой.

З.Двери чердаков и подвалов должны быть постоянно закрыты на замки. В подсобных помещениях, чердаках и подвалах запрещается пользоваться открытым огнем и курить.

4.При пользовании печами:

-запрещается применять для розжига бензин, керосин и другие горючие жидкости;

-запрещается оставлять топящиеся печи без при- смотра и поручать их топку детям;

-запрещается перекаливать печи;

- хранить сгораемые материалы рядом с печью;

-на сгораемом полу неюбходимо прибить металлический предтопочный лист размером не менее 50х70 сантиметров;

-не допускать сушку дров, одежды и других сгораемых материалов в непосредственной от печей;

-очищать дымоходы и печи от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течении всего отопительного сезона не реже: 1 раза в З месяца - для отопительных печей,

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия,

1 раза в месяц для кухонных плит.

5.Отогревать замерзшие трубы водоснабжения, отопления и канализации открытым огнем категорически запрещается. Для этих целей используйте нагретый песок, горячую воду или пар.

6. При эксплуатации электросетей:

-во избежание перегрузок не допускайте эксплуатации сразу нескольких мощных потребите- лей тока - обогревателей, электроплиток, электрочайников, стиральных машина т.п.;

-не эксплуатируйте электропроводку с поврежденной и неисправной изоляцией;

-запрещается устанавливать включенные электроплитки, утюги и другие электронагревательные приборы на сгораемые основания и подставки;

-не оставляйте включенными электроприборы, надолго уходя из комнаты или квартиры;

-запрещается использовать некалиброванные плавкие вставки («жучки») и самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания;

-не эксплуатируйте электрообогреватели без терморегуляторов;

-не располагайте электрообогреватели возле мебели, занавесок и других горючих предметов;

-не накрывайте электрообогреватели сгораемыми материалами, не сушите на них одежду и обувь.

7.Не оставляйте малолетних детей в квартире одних на длительное время, убирайте спички в недоступные для них места. Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться.

8.Не курите в постели, именно по этой причине часто происходят пожары и гибнут люди.

9. В помещениях общего пользования запрещается:

-устанавливать на лестничных площадках, под лестницами и в других местах мебель, велосипеды и прочие предметы;

-устраивать в лестничных клетках кладовые;

-хранить легковоспламеняющиеся и другие горючие вещества.

Пожилые люди зачастую имеют проблемы со здоровьем - ослаблена память, функции опорно-двигательной системы. Разрешите предложить несколько советов:

-не делайте одновременно два дела, связанных с огнем;

-чтобы не забыть, что на плите готовится пища, уходя из кухни, возьмите с собой какой-то предмет как напоминание (ложку, прихватку);

-во время приготовления пищи не пользуйтесь вместо прихваток полотенцем;

-если загорелось растительное масло на сковороде, не ставьте ее под струю воды: необходимо отключить плиту, накрыть сковородку крышкой и пламя погаснет;

-кастрюлю небольшого объема ставьте на маленькую камфорку (диск), объемом больше на большую камфорку (диск);

-не пользуйтесь для обогрева помещений обогревателями с открытой спиралью;

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВНИЯ ПОЖАРА

1.Сообщите в пожарную охрану по телефону: 01, с мобильного телефона 112

2.Выведите в безопасное место, находящихся в здании людей.

З.По возможности приступите к тушению пожара подручными

средствами.

4.Отключите электроэнергию и газовые установки.

5. Воздержитесь от открывания окон и дверей во избежание притока воздуха к очагу пожара.

6. Если ликвидировать пожар своими силами не удается, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь.

7. При невозможности эвакуации из здания, выйдите на балкон, двигаясь как можно ближе к полу и прикрывая за собой двери. Если это невозможно, через окно наименее задымленного помещения криками о помощи привлекайте внимание прохожих и пожарных.

ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ,

БЕРЕГИТЕ ВАШЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРОВ!

Разъясняйте детям правила пожарной безопасности, предупреждайте возможность игры детей с огнем.